## Slide 1
PID 整定技术发展路线
从经验法则到本体驱动 · 八十年的技术演进
1942
经验法
Ziegler-Nichols
闭环临界比例度法、开环阶跃响应法。完全靠工程师手算 + 现场试凑。
1980s
模型法
IMC / Lambda / CHR
FOPDT/SOPDT 过程模型 + 解析公式。计算机辅助整定软件出现。
1990s+
自整定 + 频域
Relay Feedback / 自适应
在线辨识 + 频域分析。商业软件（ExperTune 等）让现场工程师可一键整定。
2010s+
数据驱动 + AI
黑箱建模 + 性能基准
Subspace / ARMAX 系统辨识；Harris 指数、Cpk 评估闭环健康度。
现在
本体 + LLM
知识增强智能整定
工艺本体（MCP）+ LLM 顾问选窗 / 评审 / 精修。可解释、可重放、可降级。
我们正处于 本体 + LLM 驱动整定的起步期：算法 80 年的成果是地基，知识与决策的结构化才是新跃迁。
PID 整定技术演进 · 1/2

## Slide 2
当前 PID 整定系统的核心痛点
算法越做越复杂，工程问题却没有被真正解决
01
工艺与数据脱节
整定算法只看 PV/MV 数值，不知道当前回路的物理意义、量程、USL/LSL、阀门特性、安全联锁。算出「漂亮的数学解」和现场不可用之间常常没有边界。
02
参数静态、工况盲
一次整定一组参数。负荷切换、季节变化、催化剂老化后控制器逐渐「失效」，但没人重新调整。整定的成果在现场只有「出生那一刻」是匹配的。
03
选窗与决策黑箱
算法挑出「分数最高」的窗口和模型，但工程师无法判断它是否符合工艺直觉。「为什么是这一段？」回答只有一行 R²，缺乏可追溯证据。
04
缺乏诊断前置
直接发起整定，不分辨阀门粘滞、控制器开环、测量噪声异常。在不该整定的回路上整定，结果是一组奇怪参数被工程师悄悄忽略。
05
整定与运行脱节
PID 参数下发到 DCS 后，没有谁持续盯着 Cpk / Harris 指数是否真的提升。「整定有没有用」通常要等故障再次发生才被发现。
06
高度依赖个人经验
整定质量取决于工艺老师傅在不在场。换一个工程师就要从头试凑；班组的整定经验既不可复用，也无法在系统里沉淀。
本质：整定 ≠ 求解 PID 三个参数。整定是 工艺知识 + 数据画像 + 决策证据 持续闭环的系统工程。

## Slide 3
我们的解决方案 · 本体驱动 + LLM 智能整定
把工艺知识、数据画像、决策证据搬进同一条流水线
痛点 01 →
本体 / MCP 注入
整定开始即从本体拉取 USL/LSL、量程、过程方向、阀门特性。算法和 LLM 都看到工艺，不再「盲算」。
痛点 02 →
工况识别 + 多工况策略
诊断阶段先识别当前工况（高/低负荷、过渡），按工况切换阈值与时间常数先验，避免单一参数走天下。
痛点 03 →
5 算法族 + LLM 评审
每个候选窗口都有原始分、本体一致性分、策略分；LLM 逐窗给 verdict + 理由 + 本体证据，决策全程可追溯。
痛点 04 →
诊断先于整定
独立诊断流水线先跑开闭环判定、SNR、Cpk、Harris；只有「需要整定」的回路才进入辨识 + 整定主流程。
痛点 05 →
整定后持续监控
参数下发后监控页持续跟踪 Cpk / Harris / 过冲；性能下滑会自动回到诊断入口，形成「整定—运行—再整定」闭环。
痛点 06 →
经验沉淀 + 会话可重放
每次整定的本体证据、思维链、攻坚精修都进会话日志；专家知识沉到本体可复用，新工程师也能站在前人结论上。
底层逻辑：从「算 PID 三个参数」到「工艺知识 + 数据画像 + 决策证据持续闭环」的整定系统。